嘉兴市发展和改革委员会文件

嘉发改〔2018〕149号

关于秀州中学食堂提升工程初步设计的批复

嘉兴市教育局：

你局《关于要求批准秀州中学食堂提升工程初步设计的请示》（嘉教计〔2018〕55号）及附件收悉。该项目已由我委嘉发改〔2018〕101号批复项目建议书暨可行性研究报告。经组织评审，原则同意浙江宏正建筑设计有限公司编制的工程初步设计。现就有关内容批复如下：

一、项目名称

秀州中学食堂提升工程。

二、项目选址

嘉兴市秀州中学内。

三、主要建设内容

维修改造秀州中学内教职工食堂及内高班食堂（清真食堂）的吊顶、地面、墙面等，合计改造面积6172.1平方米。其中教职工食堂共两层，改造面积4184.31平方米；内高班食堂（清真食堂）共两层，改造面积1987.79平方米。

四、工程设计

1、室内装饰设计：原则同意室内装饰设计方案。

（1）根据“简约实用、安全可靠”原则，教职工食堂整体以“现代、休闲”风格改造，在餐厅设置可移动餐桌、座椅、吧台等，就餐外灵活调整为活动聚会、自习书吧场地等，进一步丰富使用功能；对食堂顶部采用纸面石膏板、铝合金方板等进行吊顶改造；采用加气混凝土砌块构筑食堂新增墙体工程；采用水性环保涂料粉饰墙顶面；整体规划设计厨房设施设备摆布、管道走向等，提升安全卫生标准。

（2）以江南水乡风情主题风格改造内高班食堂（清真食堂），其中一层餐厅增加新中式铁艺实木座椅，墙面增加青砖护墙，顶部采用中式个性吊顶处理；二层改造为大型就餐区与若干小区域餐厅，配套舞台、音控室等。

本工程采用的装修装饰、墙体材料等应当符合国家有关标准要求，确保质量、环保安全。

2、结构设计：原则同意结构设计，局部新增排烟井处，楼板处新增墙体采用轻质隔墙。

3、给排水设计：原则同意给排水设计。（1）给水：采用市政自来水，取自校区原供水管网；（2）排水：室内排水采用污废合流，雨污分流；室外排水采用雨污分流，就近排入周边道路污水管网。

4、电气设计：原则同意电气设计。本工程二级负荷采用双电源供电，三级负荷采用单电源供电，其中消防、厨房设备用电负荷为二级负荷，其余均为三级。

5、其他：原则同意暖通、消防、防雷、防排烟等设计方案，有关设计应符合规范标准。

五、投资概算和资金来源

项目概算投资830.49万元，其中建筑安装工程为712.72万元，工程建设其他费用78.23万元，预备费39.55万元。

资金来源：市财政安排。

# 六、项目业主：嘉兴市秀州中学。

七、建设期限：项目建设工期为7个月，其中施工工期为3个月。

八、全省统一编码：2018-330411-82-01-021911-000。

请据此抓紧组织实施，项目采用代建制建设，项目业主在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的开工条件后，请及时录入实施进展；工程完工后，按嘉政发〔2015〕95号文件有关要求，自工程竣工半年内，向市发改委报送项目竣工验收计划，一年内正式提出项目竣工验收申请。

附件：1、项目投资概算表

2、项目招标审核表

嘉兴市发展和改革委员会

2018年6月15日

附件1

项目投资概算表

| 序号 | 名称 | 评估数值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
|  |  |  |  |  | （万元） |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |
| 1 | 装饰工程 |  | 6172.10 |  | 334.53 |
| 1.1 | 内高班（清真）食堂 | m2 | 1987.79 | 462 | 91.85 |
| 1.2 | 教职工食堂 | m2 | 4184.31 | 506 | 211.82 |
| 1.3 | 隔墙板拆除及新建 | m3 | 6172.10 | 50 | 30.86 |
| 2 | 教职工给排水改造 | m2 | 6172.10 | 70 | 43.20 |
| 3 | 电气改造 |  |  |  | 76.08 |
| 3.1 | 内高班（清真）食堂 | m2 | 1987.79 | 127 | 25.27 |
| 3.2 | 教职工食堂 | m2 | 4184.31 | 121 | 50.81 |
| 4 | 消防改造 |  |  |  | 41.40 |
| 4.1 | 内高班（清真）食堂 | m2 | 1987.79 | 30 | 5.96 |
| 4.2 | 教职工食堂 | m2 | 4184.31 | 85 | 35.44 |
| 5 | 成品泵房 | 个 | 1 | 350000 | 35 |
| 6 | 设备购置费 |  |  |  | 125.50 |
| 6.1 | 空调 | m2 | 6172 | 180 | 111.10 |
| 6.2 | LED显示屏 | 台 | 48 | 3000 | 14.40 |
| 7 | 室外提升工程 | m2 | 500 | 200 | 10.00 |
| 8 | 外立面改造（门窗） |  |  |  | 27.00 |
| 9 | 厨房电梯 |  |  |  | 20.00 |
|  | 小计 |  |  |  | 712.72 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 万元 |  | 0 | 16.28 |
| 2 | 建设管理其他费 | 万元 | 712.72 | 0 | 10.69 |
| 3 | 工程监理费 | 万元 | 712.72 |  | 17.13 |
| 4 | 可行性研究费 | 万元 |  |  | 3.00 |
| 5 | 设计费 | 万元 |  |  | 24.00 |
| 6 | 场地准备及临时设施费 | 万元 | 712.72 | 0 | 5.70 |
| 7 | 工程保险费 | 万元 | 712.72 | 0 | 1.43 |
|  | 小计 |  |  |  | 78.23 |
| 三 | 预备费 | 元 | 790.95 | 0 | 39.55 |
| 四 | 合计 |  |  |  | 830.49 |

附件2

项目招标审核表

| 项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 招标概 算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ | 24.00 | 按政府采购法及其实施条例的相关规定执行 |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ | 17.13 |  |
| 建安工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 712.72 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 76.64 | 建安工程其他费等 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 830.49 |  |

|  | 抄送：市政府办公室，市财政局、市市场监管局，邢海华副市长、郭保东副秘书长。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 嘉兴市发展和改革委员会办公室 2018年6月15日印发 |  |