嘉兴市发展和改革委员会文件

嘉发改〔2018〕197号

关于石臼漾水厂一级水源保护区隔离防护

提升完善工程初步设计的批复

嘉兴市水务投资集团有限公司：

你司《关于要求审批石臼漾水厂一级水源保护区隔离防护提升完善工程初步设计报告的请示》（嘉水务〔2018〕68号）及相关附件收悉。该项目已由我委嘉发改〔2018〕89号批复项目建议书暨可行性研究报告。经组织评审，原则同意由浙江中洋工程管理咨询有限公司编制的初步设计方案，现将有关内容批复如下：

一、项目名称

石臼漾水厂一级水源保护区隔离防护提升完善工程。

二、项目选址

石臼漾水厂一级水源保护区内。

三、主要建设内容

在已实施的石臼漾水厂一级水源保护区生态湿地防护隔离工程的基础上，进一步扩大至整个一级水源保护区。在石臼漾湿地西片北郊河和新塍塘沿线东至中环西路，西至九里汇东侧横港河口沿河新增围网，石臼漾湿地东片新塍塘北岸局部、昌盛路西侧和东升西路南侧拆除原有破旧围网后重建围网。项目共新增安装围网8855米，拦污栅267米，围网门36个，界桩65个，宣传牌65个，室外摄像机25套，监控设备1套，栈桥1处，水泥路80米，电动伸缩门20米，倒塌护岸维修35米。

四、工程设计

（一）围网工程。原则同意围网工程设计方案。

1、隔离设施采用镀锌钢丝围栏网，围网高度2.2米，网片规格2.5×2米，基础采用钢筋混凝土基础，围网立柱采用镀锌方管；拦污栅立柱采用8.15米长钢管，柱顶高程1.95米，正中两扇采用开门网片，其他网片规格为3×2米。

2、石臼漾湿地东片西南角防洪水闸外河侧新增栈桥和水泥路。栈桥净宽2米，桥面顶高3.36米，外河侧设铸造石栏杆，内河侧设围网，栈桥总长12米。栈桥连接水泥路，水泥路宽2米。

3、石臼漾湿地大门道闸改为伸缩门，总宽度20米，两侧各设置一道钢栅栏门。

4、对倒塌护岸进行维修并在保护区的主要通道、重要公共区域及周界等位置设立饮用水水源保护区标志。

（二）视频监控系统设计。原则同意视频监控系统设计方案。视频监控系统主要由石臼漾水厂及新塍塘沿岸监控区块以及集控中心组成，总共设置25路摄像头，电源采取就近取电方式。

（三）其它。原则同意环境保护、水土保持、节能等设计方案，有关设计应符合规范标准。

四、项目概算及资金来源

本项目概算总投资866.61万元，其中：建安工程费用734.45万元，工程建设其他费91.16万元，预备费41万元。

资金来源：市财政安排。

五、项目业主单位：嘉兴市水务投资集团有限公司。

六、建设期限：8个月。

七、全省统一赋码：2017-330400-46-01-055091-000。

请据此抓紧组织实施，项目业主在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的开工条件后，请及时录入实施进展；工程完工后，按嘉政发〔2015〕95号文件有关要求，自工程竣工半年内，向市发改委报送项目竣工验收计划，一年内正式提出项目竣工验收申请。

附件：1、项目投资概算表

2、项目招标审核表

嘉兴市发展和改革委员会

2018年7月27日

附件1

项目投资概算表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建筑安装 工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 建安工程费用（一+二+三） | 644.84 | 89.61 |  | 734.45 |
| 一 | 建筑工程 | 602.72 | 28.00 |  | 630.72 |
| 1 | 围网 | 520.75 |  |  |  |
| 2 | 界桩 | 1.18 |  |  |  |
| 3 | 宣传牌 | 2.93 | 13．00 |  |  |
| 4 | 拦污栅 | 63.54 |  |  |  |
| 5 | 栈桥（2600*12000） | 4.29 |  |  |  |
| 6 | 水泥路 | 3.78 |  |  |  |
| 7 | 电动伸缩门及配套 |  | 15.00 |  |  |
| 8 | 倒塌护岸维修 | 6.25 |  |  |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 17.06 | 61.61 |  | 78.67 |
| 1 | 监控中心 | 0.42 | 8.36 |  |  |
| 2 | 室外球机 | 16.64 | 53.25 |  |  |
| 三 | 施工临时工程 | 25.06 |  |  | 25.06 |
| 1 | 导流工程 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 施工交通工程 | 9.80 |  |  |  |
| 3 | 施工供电工程 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 施工房屋建筑工程 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 其他施工临时工程 | 3.26 |  |  |  |
| II | 工程建设其它费用 |  |  | 91.16 | 91.16 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | 13.46 |  |
| 2 | 勘察设计费 |  |  | 31.01 |  |
| 3 | 工程建设监理费 |  |  | 15.75 |  |
| 4 | 招标代理费 |  |  | 5.09 |  |
| 5 | 工程审价费 |  |  | 1.80 |  |
| 6 | 水土保持及环境保护费用 |  |  | 5.89 |  |
| 7 | 工程质量检测费 |  |  | 1.35 |  |
| 8 | 安全施工费 |  |  | 13.46 |  |
| 9 | 工程保险费 |  |  | 3.36 |  |
| III | 工程预备费（5%） |  |  | 41 | 41 |
| IV | 工程总投资（I+II+III） | 644.84 | 89.61 | 132.15 | 866.61 |

附件2

项目招标审核表

|  | 招标范围 | 招标组织 形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 招标概算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |  |
| 勘察设计 |  |  |  |  |  |  | √ | 31.01 | 按政府采购法及其实施条例的相关规定执行 |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 630.72 |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ | 15.75 |  |
| 机电设备及安装 |  |  |  |  |  |  | √ | 78.67 |  |
| 施工临时工程 |  |  |  |  |  |  | √ | 25.06 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 85.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 866.61 |  |

|  | 抄送：市政府办公室，市财政局、市环保局、市水利局、市国资委，市治水办，楼建明常务副市长、张仁贵副市长。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 嘉兴市发展和改革委员会办公室 2018年7月27日印发 |  |